## Карта смазывающих материалов и эксплуатационных жидкостей

| ТИП СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | МОДЕЛИ | КЛАССИФИКАЦИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА |
| --- | --- | --- | --- |
| Моторное Масло | Для бензиновых двигателей | Для всех моделей | API SM и выше или ACEA A3 и выше | SAE 0W-40 (выше -35°C) | Shell Helix Ultra 0W-40 |
|  |  |  |  | SAE 5W-30 (выше –30°C) | Shell Helix Ultra AM-L 5W-30 |
|  | Для дизельных двигателей | Для всех моделей кроме оснащеных сажевым фильтром (CPF) | API CH-4 и выше или ACEA B4 и выше | SAE 0W-40 (выше -35°C) | Shell Helix Ultra 0W-40 |
|  |  | Для двигателей, оснащённых сажевым фильтром (CPF) | ACEA C3 и выше для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (CPF) | SAE 5W-30 (выше –30°C) | Shell Helix Ultra AM-L 5W-30 |
| Коробка передач | Механическая | Все модели | Hyundai Genuine Parts MTF Классификация по SAE: 75W-85/75W-90; Классификация по API GL-4 | Shell Spirax S6 GXME 75W-80 GL-4; Shell Spirax S5 ATE 75W-90 GL-4/5. |
|  | Автоматическая | Genesis Cope (BK) 2,0 TCI, H-1 (TQ) A5SR | Appolo ATF RED-1 | Hyundai Genuine Part No.: 04500-00140, Apollo ATF RED-1 |
|  |  | Genesis (BH) 3,8; Genesis Coupe (BK) 3,8: Equus (VI) 3,8 | ATF 9638, NWS 9638 | Hyundai Genuine Part No.: 04500-00180 , ATF 9638, NWS 9638 |
|  |  | Equus (VI) 4,6; Genesis (BH) 4,6 | Shell M-1375.4 | Shell ATF M-1375.4 |
|  |  | Equus (VI) 4,6, 3.8, оснащенных 8-ступенчатыми АКП (A8LR1) | ATF SP-IV-RR | GS CALTEX ATF SP-IV-RR Hyundai Genuine ATF SP-IV-RR, 04500- 00116 |
|  |  | ix55 (EN) | TFF ATF T-IV JWS 3309 | Hyundai Genuine Part No.: 04500-00115, Hyundai Genuine ATF SP-IV |
|  |  | ix35 (EL), Santa Fe F/L (CM), Granduer (HG), Sonata (YF), Elantra (MD), оснащенных 6-ступенчатым АКП (A6F/M) | Hyundai Genuine ATF SP- IV, SK ATF SP-IV, или другие марки, одобренные ≪Хёндэ Мотор Компани≫ (Hyundai Motor Company) | Hyundai Genuine Part No.: 04500-00115, Hyundai Genuine ATF SP-IV |
|  |  | Все остальные модели, оснащенные 4- и 5-ступенчатыми АКП (A4C, A5G/H, A4A/B, F4A) | Hyundai Genuine Parts ATF SP-III, Diamond ATF SP-III, SK ATF SP-III или другие марки, одобренные ≪Хёндэ Мотор Компани≫ (Hyundai Motor Company) | Hyundai Genuine Part No.: 04500-00100, Shell Spirax S4 ATF X (Multi-Vehicle ATF) |
| Раздаточная коробка | Все модели | Масло для гипоидных передач (Hypoid Gear Oil) классификация по API: GL-5, классификация по SAE: 75W-90 | Shell Spirax S6 AXME 75W-90 GL-5 ; Shell Spirax S5 ATE 75W-90 GL-4/5 |
| Задний мост | Все модели | Масло для гипоидных передач (Hypoid Gear Oil) классификация API GL-5 или GL5 LS для дифференциалов с ограниченным трением (LSD) [где применимо]; классификация по SAE: 75W-90 | Shell Spirax S6 AXME 75W-90 GL-5 ; Shell Spirax S5 ATE 75W-90 GL-4/5 |
|  |  |  | Shell Spirax S3 ALS 80W-90 для LSD |
| Охлаждающая жидкость двигателя | Все модели | Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов |  |
| Жидкость гидроусилителя рулевого управления | Genesis оснащенный EHPS | Pentosin CHF 202 | Pentosin CHF 202 |
|  | Solaris, Grandeur, Santa Fe CM F/L, Sonata (YF) | PSF-4 | Hyundai Genuine Part No.: 03100-00130, Shell LHM-S |
|  | Все остальные модели | PSF-3 | Shell Spirax S4 ATF HDX |
| Тормозная жидкость, жидкость гидропривода сцепления | Все остальные модели | Тормозная жидкость DOT 4 или эквивалент | Shell Brake and Clutch fluid DOT 4 ESL (Donax YB DOT 4) |

Принимая во внимание постоянное совершенствование автомобильной техники и развитие норм технического регулирования, Изготовитель и Дистрибьютор (Импортер) настоятельно рекомендуют обращаться к руководству по эксплуатации и/или авторизованным сервисным парнерам Хёндай (Hyundai) для уточнения спецификаций смазочных материалов и технических жидкостей, допустимых к применению в автомобилях Хёндай (Hyundai). Изготовитель и Дистрибьютор (Импортер) оставляют за собой право на внесение любых изменений в настоящую карту смазочных материалов без предварительного уведомления.