| №1 | VIN: KMHET41AP9A586162 (2л. АКПП рестайл) | №1 |
| --- | --- | --- |
| Показания счетчика | Производимые работы | Дата |
| 153 | Установлено ГБО «Романо», запасной фильтр электроклапана (замена ч 50-60 т.км). Включение магнитолы в постоянный режим (Iпок=640 мА!!!). | 03.10.08 |
| 250 | Установка антирадара | 06.10.08 |
| 320 | Установлен «Дракон», сигнализация «Томагавк Х-5» - кнопка Valet под левой заглушкой предохранителей слева от руля, подключение антирадара без прикуривателя. Uакк(хх)=14,1 В, при полной нарузке Uакк(н)=13,6 В, при росте оборотов – Uакк(н+3000)=14,1 В | 09.10.08 |
| 530 | Залит в масло Кондиционер металла SMT-2 для новых двигателей (360 мл. на 4 литра масла – 560 р. В AGA) | 14.10.08 |
| 900 | Установлена защита двигателя, сделана тонировка(20%) всех стёкол, и обклейка антигравийной плёнкой (бартер). Установлен тумблер принудительного включения магнитолы без ключа и при Драконе. Сняты летние колёса (KUMNO 215/65 R16). Установка новых зимних колёс (NOKIAN 215/65 R16 – 15 200 р.). Все 4 колеса одеты на стальные диски и заново отбалансированы (750 р.). Давление в шинах 2,5. Установлен микрик принудительного отключения магнитолы при вставленном штыре Дракона. | 03.11.08 |
| 1 430 | Замена форсунки ГБО 1 цилиндра. Вся карта на одну цифру 137, с предварительным обеднением смеси на ХХ и обогащением на 3000 об/мин. | 15.11.08 |
| 1700 | Установка разрыва лямбда-зонда под эмуляцию ГБО | 22.11.08 |
| 1 745 | Программирование после эмуляции лямбда-зонда с корректировкой +20 шагов | 24.11.08 |
| 4 650 | Переезд Ростов-Терскол-Ростов (1500 км). Заправка в Заюково – 107 л.)))))) по 10 р./л. - отдал 1000 р. При движении по ровной дороге расход газа туда–11,7л /100 км (V=140-150 км/ч.)+Горы. Обратно + 2 дня по Ростову – 12,7 л/100 км (V=140-150 км/ч). После 4000 км. поехала получше!!! | 16.12.08 |
| 6 135 | Заменено масло (ЛУКОЙЛ-люкс 5W-40, 4 литра (на Машиностроительном 480 р.) + работа – 150 р., на Карьере), масляный фильтр Hyundai (150 р.), куплен, но отложен в ящик в гараж воздушный фильтр (Hyundai 400р. - Володя с книжного маг). Залит в масло Кондиционер металла SMT-2 для новых двигателей (360 мл. на 4 литра масла – 480 р. В AGA) | 13.02.09 |
| 7 700 | Переезд Ростов-Терскол-Ростов (1500 км). При движении по ровной дороге расход газа туда (заправка на ДГО - 92 л.)–12,9л /100 км (V=160-180 км/ч.)+Горы. Обратно (заправка в Тырныаузе – 15л. по 9,8 р./л. Далее в Пятигорске по 9,6 р/л. – полный бак)– 15,2 л/100 км (V=170-190 км/ч). Снова загорается и затем гаснет какая, то ошибка… | 20.02.09 |
| 8 000 | Расход по Ростову – 14,6 л/100 км. с кондиционером. Уровень масла на ¼ ниже «max». Анитфриз на ¼ ниже «max». | 30.03.09 |
| 8 990 | Сняты зимние колёса на стальных дисках с колпаками (NOKIAN 215/65 R16 – 8090 км.). Установка летних колёс (KUMNO 215/65 R16 – 900 км.). Все 4 колеса одеты на литые диски (TechLine-Азов-612 (16 х 6,5 х 40et х 66 – 11500 р.+ 4 соска-150р.(Сергей, Фортуна) + проточка под ступицу 67,1мм.- 300 р.(у Андрея на заводе) и заново отбалансированы (600 р. На Фестивальной). Давление в шинах 2,5. Гул зимней резины пропал. Износ колодок: передние – 30%, задние – 10%. На заднем правом амортизаторе (который скрипел в мороз) следы запотевания. | 13.04.09 |
| 9 400 | Расход по Ростову – 15,6 л/100 км. почти без кондиционера. Уровень масла на 1/5 ниже «max». Анитфриз на 1/2 ниже «max». Слабый запах газа в салоне после стоянки! По словам Андрея, виноват зимний газ. пшина на 8на улицебесалонного фильтра. | 22.04.09 |
| 12 250 | Слабый запах газа в салоне после стоянки почти пропал! Расход по Ростову – 17,2 л/100 км. с кондиционером. Продувка радиаторов охлаждения и кондиционера, продувка салонного фильтра. До продувки фильтра на ХХ: на положении вентилятора «1» - 3,9-4,2 ºС. После на ХХ: на положении вентилятора «1» - 3,2-6,0 ºС; на положении вентилятора «3» - 3,7-6,9 ºС. При 2000 об/мин на «3» - 3,3 – 6,8 ºС. На улице +28 ºС, машина на солнце. | 01.06.09 |
| №2 | VIN: KMHET41AP9A586162 (2л. АКПП рестайл) | №2 |
| Показания счетчика | Производимые работы | Дата |
| 13 100 | Заменены свечи NGK ILFR 5 A (с иридиевым электродом и платиновым пятном, зазор 0.8, под малый ключ-16 – 4x400р.=1600р. Фортуна 160 пав., На Литвинова могут привезти в течение недели по 340 р.) Родные NGK LFR 6 A (зазор 1.1 и другое калильное число), уверенно горят только на 12-13 атм.). | 11.06.09 |
| 15 650 | Переезд Ростов-Анапа-Ростов (1000 км). При движении по ровной дороге расход газа 11,8л /100 км (V=120-130 км/ч.) | 06.07.09 |
| 15 710 | Заменено масло (Castrol SLX professional C3 5W-30 синтетика API SM/CF, ровно 4 литра – («max» на утро) (на Малиновского 1150 р.) + работа – 200 р., на Карьере), масляный фильтр Hyundai (Драйвер-170 р.), воздушный фильтр (Hyundai 400р. – Володя), салонный фильтр (угольный, Цитрон на 8 мм уже родного - Exist.ru – 433р.) | 07.07.09 |
| 17 000 | Залит в масло Кондиционер металла SMT-2 для новых двигателей (160 мл. на 4 литра масла – 320 мл. = 820 р. В AGA). Перенос блока управления ГБО к аккумулятору и его замена, залита программа со старого блока. Переподключение «земли» и «+» блока ГБО непосредственно на аккумулятор (уровень сигнала пульсаций поменян с малого на стандартный – отключения исчезли). Продувка радиаторов охлаждения и кондиционера. Прикрепление 5 мм. пеноплена ко всем 4 сторонам салонного фильтра. | 21.07.09 |
| 17 300 | Расход газа по городу с кондиционером (+2-3 поездки по 50 км по трассе + частое ожидание с включенным кондиционером) = 16 л./100 км. Порез, и заклейка с внутренней стороны заднего правого колеса + балансировка (на пл.Строителей – 380 р.). Износ задних колодок ≈ 50%. Уровень всех жидкостей в норме, очень медленно идёт понижение уровня антифриза – 1/3 от «max». | 27.07.09 |
| 20 200 | Пробег Ростов–КаZантип–Ростов 1600км.: расход газа (V=120-140км/ч.) около 16 л/100км. Ухода масла нет не в моторе не в АКПП. Пробой по пути туда (яма х. Лужки) правого переднего колеса рихтовка диска, заклейка пореза, балансировка (≈ 1000 р. в Джанкое). На обратной дороге ремонт усохшей резинки уплотнения ВЗУ ГБО, после возвращения ремонт у Кости. Продолжение обкатки: улучшение динамики на разных режимах. | 20.08.09 |
| 21 200 | После прекращения работы магнитолы, за исключением заведённого двигателя, замена предохранителя «AUDIO» - 15 А (в салоне). Странно, но вместо указанного на крышке - 15А, стоял 10А. Антифриз на «min». | 01.09.09 |
| 21 600 | Появился ноющий звук передних колодок. Отогнул «скрипуны» на яме. | 08.09.09 |
| 23 150 | Пробег Ростов-Тарханкут-КаZантип-Николаевка-Ростов 2000км.: расход газа (V=120-140км/ч.) около 11,2 л/100км. Ухода масла в моторе ≈ 0,1 уровня, оно начало темнеть. Похоже на продолжение обкатки: улучшение динамики на разных режимах. | 15.09.09 |
| 23 733 | Заменены передние колодки SB Hi-Q (SР 1155), сразу отогнул «скрипуны» - оставил 1 мм. Чистка ножом пластин, пальцы туго ходят в смазке. (Драйвер на малиновского – 920 р. .такие же как на ТагАЗ-Сонате). Стояли колодки MONDO (на правой внутренней колодке меньше 1 мм., на внешней 1,5-2 мм. На левом колесе по 2-2,5 мм.) | 17.09.09 |
| 24 080 | Установлена (Витя, ГБО) внутренняя ручка багажника (Exist.ru-94 р.) | 25.09.09 год экспл. |
| 24 500 | Уровень масла в моторе ≈ ½ «max», оно темное. Долив 0,5 л. Luqui-Molly-синтетика. | 08.10.09 |
| 26 400 | Пробег Ростов-Архыз-Домбай-Ростов (≈1500 км). Заправка в Даусузе (515 км – 89л.!!!)))))) по 12 р./л. При движении по ровной дороге расход газа оттуда – 11,2 л/100 км. (V=140-150 км/ч.)+Горы. | 14.10.09 |
| 26 875 | Заменено масло (ЛУКОЙЛ-люкс 5W-40, 4 литра (на Малиновского 490 р.) + работа – 200 р., на Карьере), масляный фильтр Hyundai (150 р.), воздушный фильтр (Hyundai 350р. – всё Володя с книжного маг). Залит в масло Кондиционер металла SMT-2 для новых двигателей (остаток 160 мл. на 4 литра масла – 320 мл. = 820 р. В AGA) | 22.10.09 |
| №3 | VIN: KMHET41AP9A586162 (2л. АКПП рестайл) | №3 |
| Показания счетчика | Производимые работы | Дата |
| 27 800 | Переезд Ростов-Анапа-Ростов (840 км). При движении по ровной дороге расход газа 12л /100 км (V=140-150 км/ч.) Уровень масла в моторе «max». | 26.10.09 |
| 28 115 | Сняты летние колёса (KUMNO 215/65 R16 - 20025 км.). Установка зимних колёс (NOKIAN 215/65 R16 – 8090 км.). Все 4 колеса заново отбалансированы (Фестивальная - 400 р.), передние поменяны с задними, переставлял сам, у них же бесплатно. Давление в шинах 2,5. Гул зимней резины. Износ колодок: передние – 20%, задние – 70% | 31.10.09 |
| 30 000 | Расход по городу 15,6 л/100 км. Уровень масла утром в моторе «max». Уровень антифриза ≈ «min». | 30.11.09 |
| 31 100 | Переезд Ростов-Анапа-Ростов (900 км). При движении по ровной дороге расход газа ≈13л./100 км (V=160-180 км/ч.) Уровень масла в моторе «max». Уровень антифриза ниже «min». | 07.12.09 |
| 31 415 | (Плотность со дна бачка прибором ≈23°С (сервис-Пихтин)). Долив концентрата антифриза 2 л. (ярко-зелёный G-11, фортуна, «Веч двиг» - фасованный 1л. – 189 р.) В радиатор с утра медленно вошло 1,5 л и 0,5л. в бачок. В результате на следующее утро уровень антифриза ½ «max». | 12.12.09 |
| 31 620 | Долив концентрата антифриза 0,4 л. (ярко-зелёный G-11, Фортуна-оптовый, тот же оранжевый фасованный 1л. – 120 р.). Остаток в нише в багажнике. В результате на следующее утро уровень антифриза «max». | 14.12.09 |
| 31 700 | Контроль зарядки аккумулятора: Uак =13,1V, Uстарт=11V, Uxx=14,3V, Uxx,1500 об/мин= 14,6V, Uxx,полн.нагр.= 12,8V (при резком росте оборотов, СТРЕЛКА прибора падает до 8V и вибрирует 2-3 сек. - ????? ), U1500 об/мин, полн.нагр = 14,5V. | 15.12.09 |
| 33 500 | Переезд Ростов-Терскол-Ростов (1500 км). При движении по ровной дороге расход газа туда –12,9л /100 км (V=160-180 км/ч. заправка в Пятигорске по 10,4 р/л.). Снова загорается и затем гаснет какая то ошибка… Уровень масла в моторе ¾ «max». Уровень антифриза чуть ниже «max». | 21.12.09 |
| 34 160 | Уровень масла в моторе 2/3 «max». Долив 0,5 л. Luqui-Molly-синтетика. Уровень антифриза чуть ниже «max». Остальные жидкости на «max». | 15.01.10 |
| 34 890 | Контроль задних колодок: 1,5-2 мм до скрипунов, которые отогнули!!! Колодки от ТагАЗ-Сонаты (Sanshin 1117) не подходят!!! Регулировка геометрии колёс – проблемы с 3 колёсами, особенно с правым задним – теперь усё в норме (все действия на Пихтин – 1300 р. из них 200 р. за демонтаж-монтаж колпаков!!!). | 27.01.10 |
| 35 570 | Переезд Ростов-Терскол-Ростов (1500 км). При движении по ровной дороге расход газа туда –11,7л /100 км (V=110-130 км/ч. заправка в Пятигорске по 10,4 р/л.). Уровень масла в моторе «max», а антифриза «min». ГУР, тормоза -«max». Заменена лампочка левого ближнего света H7 (Osram 55 W – 240 р.). | 06.02.10 |
| 36 800 | После постепенного отказа перехода на Газ и вскоре полного отказа, заменен фильтр электроклапана ГБО (был в запасе) (очень грязный, чистка клапана в редукторе – тоже была графитовая грязь – за всё 500 р.). В результате повышенное давление газа (больше 3 атм.) – подозрения на датчик давления… После пробной замены датчика, давление в норме - работа восстановлена…. Всё странно…. Уровень антифриза «min». Подтянуты соединения антифриза в ГБО. | 11.02.10 |
| 36 875 | Заменено масло (ЛУКОЙЛ-люкс 5W-40, 4 литра ( 5л. - 600 р.) + работа – 200 р.), масляный фильтр Hyundai (Драйвер -150 р.), салонный фильтр (Драйвер – 350 р.). Воздушный фильтр подозрительно-чистый – продули и вернули назад. Долив остатков концентрата антифриза 0,6 л. в радиатор (ярко-зелёный G-11, Фортуна-оптовый, та же оранжевая упаковка, фасованный 1л. – 120 р.) Приобретены задние колодки (такие же как KIA-Opirus, Sanshin SP 1239 – 1200 р., Форт124). | 12.02.10 |
| 38 800 | Переезд Ростов-Терскол-Ростов (1500 км). При движении по ровной дороге расход газа туда –11,7 л /100 км (V=150-160 км/ч. заправка в Пятигорске по 11 р/л.). На обратном пути газ в баллоне полностью закончился на 800 км. пробега (с учётом гор и 6 дней прогревов, расход 11,7 л/100 км.). Уровень масла в моторе «max». Уровень антифриза ¾ «max». ГУР, тормоза -«max». | 25.02.10 |
| №4 | VIN: KMHET41AP9A586162 (2л. АКПП рестайл) | №4 |
| Показания счетчика | Производимые работы | Дата |
| 39 050 | Бесплатная диагностика ходовой части и ЭБУ ДВС на Гедон-Корея-Авто. Выявлено: начало износа втулок заднего стабилизатора, ошибки ЭБУ ДВС: P2191- сист. слишком обеднённая смесь при более высоких нагрузках (Bank 1), P0170 – не сбалансированное топливо (Bank 1). | 07.03.10 |
| 39 550 | Позднее переключения на газ: редуктор тока тёплый – недостаток антифриза - Долив дистиллированной воды в радиатор (1,1-1,2 л.) и в бачок (≈ 0,5 л.). Всё восстановлено, t перекл. на газ = 40 °С | 22.03.10 |
| 39 750 | Долив дистиллированной воды в радиатор (≈ 0,1- 0,2 л.). Контроль АКПП: уровень масла в норме (холодная), но оно тёмное - масло нужно менять!!! | 25.03.10 |
| 41 900 | Переезд Ростов-Терскол-Ростов (1500 км). При движении по ровной дороге расход газа туда –11,7 л /100 км (V=150-160 км/ч. заправка в Пятигорске по 11,5 р/л.). На обратном пути заправка на Лукойл-Кабарда по 10,5 р./л.- (с учётом гор и 6 дней прогревов и поездок Тани, расход 13,4 л/100 км.). Уровень масла в моторе «max». Уровень антифриза ¾ «max». ГУР, тормоза -«max». | 07.04.10 |
| 42 000 | Сняты зимние колёса на стальных дисках с колпаками (NOKIAN 215/65 R16 – 21 975 км.). Установка летних колёс (KUMNO 215/65 R16 – 20025 км.). (балансировка - 400 р. + прокатка 2 летних дисков (они оба справа) - 2400 р.), передние поменяны с задними, переставлял сам, у них же бесплатно. Давление в шинах 2,5. Гул зимней резины пропал. Износ колодок: передние – 30%, задние – 95%. Приобретён салонный фильтр угольный TSN 9.7.119 (Exist.ru-447 р.) | 10.04.10 |
| 42 750 | Заменено масло в АКПП (замена каждые 50 т.км.) (1,5л.(Dextron III, с гаража) + Aral 2х350 р. + Castrol TQ-D III (Dexron III) 12 литров (220х12=2640 р.), но при замене, грязь продолжала течь до 14,5 литров – на Пихтин всего со скидкой 10% 1870 р.). Остаток 0,5 л. Aral (Dexron III) на полке в гараже | 23.04.10 |
| 44 280 | Переезд Ростов-Анапа-Ростов (900 км). При движении по ровной дороге расход газа 13,2л /100 км (V=150-160 км/ч.+5 чел в машине.) Уровень масла в моторе до и после поездки ¾ «max». Уровень антифриза ¾ «max». ГУР, тормоза -«max». | 04.05.10 |
| 44 950 | Заменена лампочка правого ближнего света H7 (UV Osram 55 W – 200 р.- «Автосвет» на Стачке). | 20.05.10 |
| 45 740 | Заменены задние колодки SB Hi-Q (SР 1239), сразу отогнул «скрипуны» - оставил 1 мм. Чистка ножом пластин, пальцы ходят в смазке. Износ равномерный. Износ передних колодок – 10-15 %!!! | 02.06.10 |
| 46 700 | Продувка радиаторов охлаждения и кондиционера (на Пихтине сам потому бесплатно). Заменено масло (ЛУКОЙЛ-люкс 5W-40, 4 литра (4л. - 520 р.) + работа – 200 р., на Карьере), масляный фильтр Hyundai (Драйвер -140 р.). Воздушный фильтр опять подозрительно-чистый – повторно продули и вернули назад (пошёл за 20 000 км!!!). Долив концентрата антифриза 0,3 л. в радиатор и 0,2 л. в бачок (ярко-зелёный G-11, - фасованный 1л. – 189 р) | 10.06.10 |
| 48 000 | Переезд Ростов-Дивноморск-Ростов (1000 км). При движении по ровной дороге расход газа 12,2л /100 км (V=150-160 км/ч.+4 чел в машине.) Уровень масла в моторе до и после поездки «max». Уровень антифриза ¾ «max». ГУР, тормоза -«max». | 16.06.10 |
| 48 850 | Продувка салонного фильтра сжатым воздухом (на Пихтине сам - потому бесплатно). Менять через пару недель, когда перестанет лететь пух. | 21.06.10 |
| 49 900 | Переезд Ростов-Анапа-Ростов (900 км). При движении по ровной дороге расход газа 11,6л /100 км (V=150-160 км/ч.+2 чел в машине.) Уровень масла в моторе до и после поездки «max». Уровень антифриза ¾ «max». ГУР, тормоза -«max». | 29.06.10 |
| 51 000 | Контроль напряжения зарядки: Uакк(хх)=14,1 В, при полной нагрузке Uакк(н)=13,3 В, при росте оборотов – Uакк(н+3000)=14,1 В | 08.07.10 |
| №5 | VIN: KMHET41AP9A586162 (2л. АКПП рестайл) | №5 |
| Показания счетчика | Производимые работы | Дата |
| 53 300 | Переезд Ростов-Ейск-Ростов (350 км). При движении по ровной дороге расход газа 11,6л /100 км (V=150-160 км/ч.+2 чел в машине.) Уровень масла в моторе до и после поездки 2/3 «max». Уровень антифриза ¾ «max». ГУР, тормоза -«max». Продувка радиаторов охлаждения и кондиционера (у Кости – сам, потому бесплатно). Прикрепление 5 мм. пеноплена ко всем 4 сторонам и установка нового салонного фильтра угольный TSN 9.7.119 (Exist.ru-447 р.) (старый опять очень грязный). Стравливание около 70 г. паровой фазы и заливка около 100 г. жидкого газа в кондиционере. До этих операций на ХХ: на положении вентилятора «1» - 6,0 ºС, на «4» - 15,5 ºС!!! После на ХХ: на положении вентилятора «1» - 4,5-4,7 ºС; на положении вентилятора «3» - 7,5ºС. При 2000 об/мин на «3» - 6,7ºС. На улице +30 ºС, машина на солнце, воздух наружный. | 19.07.10 |
| 56 000 | Подготовка к Казантипу: Давление в шинах 2,6. (заклейка наружного порыва переднего правого колеса пластырем изнутри и его установка на «запаску». Новая резина из запаски на этот же диск и его балансировка – за всё 700 р.). Переставлял сам, у них же бесплатно. Износ колодок: передние остаток – 30%, задние остаток – 70%. Переднее правое колесо (с новой резиной) поменяно местами с задним правым. На одной из шпилек переднего правого колеса обновлена резьба (Ø12, шаг 1,5 – лерка и метчик в сумке с инструментом) и так же на гайке. Геометрия колёс на Пихтин – (Переустановка переднего левого и чуть заднего правого – спица стоит ровно, увода машины нет!!) | 10.08.10 |
| 58 830 | Пробег Ростов–КаZантип-Тарханкут-Бахчисарай-Ростов 2100км.: расход газа (V=120-140км/ч.) около 13 л/100км. Ухода масла нет не в моторе не в АКПП. Порез по пути туда (на таможне) правого заднего колеса, заклейка пореза, балансировка (≈ 580 р. в Джанкое). Прокол боковины правого переднего колеса на Тарханкуте, заклейка и балансировка в Оленёвке – 160 р. По пути назад сгорела лампа левого ближнего света (пробег ≈ 23 000 км. Osram 55 W – 240 р.-14 линия) (переставлена правая). В Ростове в правую фару установлена лампочка Narva-( Германия, «Автосвет» - 160 р.), разницы в свете нет. А ещё новая (UV Osram 55W, «Автосвет» – 190 р.) в бардачок в запас. | 25.08.10 |
| 59 300 | Заменено масло (ЛУКОЙЛ-люкс 5W-40, 4 литра (4л. - 590 р.) + работа – 200 р.), масляный фильтр Hyundai (Драйвер -150 р.). Воздушный фильтр (Драйвер - 200 р.). | 03.09.10 |
| 60 150 | Замена обеих ламп передних габаритов на светодиодные (5 светодиодов в каждой - за обе 210 р. «Автосвет»). Долив антифриза 0,5 л. в бачок (ярко-зелёный G-11, фортуна, «Веч двиг» - фасованный 1л. – 129 р). Остаток вместе с концентратом в гараже. | 09.09.10 |
| 60 330 | После периодически, редко глохнущего двигателя (на сбросе оборотов или при переходе на Газ), прочищен фильтр электроклапана ГБО (очень грязный, в следующий раз через 10-15 т.км. – менять!!), чистка клапана в редукторе и продувка трубки – везде была графитовая грязь – (за всё 200 р.). Демонтаж и чистка с помощью «спец-смывки двигателя ABRO» (Автосвет -145 р.), дроссельного узла (очень грязный) и регулятора ХХ (очень грязный). Уровень масла в моторе «max». Уровень антифриза «max». ГУР «max», тормоза – ½ «max» - износ передних колодок 70%. Продувка радиаторов охлаждения и кондиционера | 13.09.10 |
| 64 075 | Сняты летние колёса (KUMNO 215/65 R16 - 42625 км.). Установка зимних колёс (NOKIAN 215/65 R16 – 21 975 км.). Все 4 колеса заново отбалансированы ( - 440 р.), передние поменяны с задними, переставлял сам, у них же бесплатно. Прокатан задний правый диск (небольшое яйцо – 660 р.) Давление в шинах 2,5. Гул зимней резины. Износ колодок: передние – 85%, задние – 50%. На одной из шпилек переднего правого колеса обновлена резьба (Ø12, шаг 1,5 – лерка и в сумке с инструментом), а метчик помер!!! Гайка от Акцента (Спица стоит ровно, увода машины нет!!) | 29.10.10 |
| №6 | VIN: KMHET41AP9A586162 (2л. АКПП рестайл) | №6 |
| Показания счетчика | Производимые работы | Дата |
| 65 400 | Пробег Ростов–Воронеж-Ростов 1300км.: расход газа (V=140-160км/ч.) около 13 л/100км. На обратном пути (после заправки газом в 200 км от Воронежа по 11р.70к.), расход 10,7 л./100 км!!! Уровень масла в моторе 2/3 «max». Уровень антифриза 2/3 «max». ГУР «max», Ухода масла нет не в моторе не в АКПП. Периодически, редко глохнет двигатель (на недавно прогретую, на газе, на сбросе оборотов). | 01.11.10 |